Pin	Function	Phys Posit	Board2	Board 3	Board 4	Exp	Notes
A0			B		DataIn7219	x
A1			B		IR1838!!	x	Battery?
A2			B		LDR	x
A3			B		DHT11	x
A4	SDA (I2C)	Variable		Baro,RTC	Baro,RTC,TEA	x
A5	SCL (I2C)	Variable		Baro,RTC	Baro,RTC,TEA	x
A6		Variable		NC	NC		Button3?
A7		Variable		NC	NC
D0	RX					x	Comm
D1	TX					x	Comm
D2				Button0	Button0
D3	PWM			Button1	RGB/R	x	RGB/Servo0
D4				Button2	Button1
D5	PWM			Button3	RGB/G	x	RGB/Servo1
D6	PWM			DHT11	RGB/B	x	RGB/Servo2
D7				load7219	Load7219/ / rstnokia-1/SD_CS
D8				clk7219	Clk7219/ / dcnokia-3/TFT_DC
D9	PWM			dataIn7219	dataIn7219/ / lightnokia-7/TFT_RST	x	Change to Analog pin?
D10	SS (SPI) PWM		7219		Cenokia-2/CS_TFT	x
D11	MOSI (SPI) PWM		7219		DINNokia-4/TFT_SDA-SD_MOSI	x
D12	MISO (SPI)		7219		SD_MISO	x
D13	SCK (SPI) LED				SCKNokia-5 / SD_SCK TFT_SCK	x

Quality control 0,4

rgb OK, queda azul ??? comparte con dht11 por D6
tft inverted!!!!
nokia, sin resistencias en sck sda, transistor mal patillaje, jumper para setear luz?
rtc
radio, no está ruteado a4SCL a5sda I2C !!!
ir
ldr
bmp ok
dht ok está en el 6 y debería ser 3, colapsa con RGB (B)
7219 Anode OK
check resistejcias nokia, funciona script
servos, mal pinout, colapsan con boton, soldar machos en placa

cambiar pinout antena a la derecha y dejar masa en medio LR